## Slide 1
Vattnets Kretslopp
Den Hydrologiska Cykeln
Hydrologi & Geovetenskap | Universitetsnivå

## Slide 2
Den Hydrologiska Cykeln - Översikt
Definition: Kontinuerlig cirkulation av vatten genom atmosfären, hydrosfären, litosfären och biosfären
Huvudprocesser:
• Evaporation (E) - Övergång från vätska till gas
• Transpiration (T) - Vattenavgivning från växter
• Kondensation - Övergång från gas till vätska
• Precipitation (P) - Nederbörd i alla former
• Runoff (R) - Ytavrinning till vattendrag
• Infiltration (I) - Nedträngning i marken
Vattenbalanssekvation:
P = E + T + R + ΔS (där ΔS = förändring i lagring)

## Slide 3
Evapotranspiration (ET)
Evaporation:
• Energikrävande process: ~2,45 MJ/kg (latent värme)
• Styrs av: strålning, temperatur, vindhastighet, luftfuktighet
• Penman-ekvationen uppskattar potentiell evaporation
Transpiration:
• Biologisk process via växternas stomata
• 95-99% av växternas vattenupptag transpireras
• Regleras av: LAI (Leaf Area Index), markfuktighet, VPD
Penman-Monteith ekvation (FAO-56):
ET₀ = [0.408Δ(Rn-G) + γ(900/(T+273))u₂(es-ea)] / [Δ + γ(1+0.34u₂)]
Globalt: ~70% av nederbörden återgår via ET

## Slide 4
Kondensation & Precipitation
Kondensation:
• Kräver kondensationskärnor (CCN) - aerosol, damm, salt
• Sker när luften når daggpunkten (100% RH)
• Adiabatisk kylning: ~6-10°C/1000m (torr/fuktig)
Precipitationstyper:
• Konvektiv - lokal uppvärmning, intensiv, kort duration
• Orografisk - tvingad lyftning över berg
• Frontal/Cyklonal - luftmassor möts vid fronter
Mätning och analys:
• Punktmätning: regnmätare (mm)
• Spatial: radar (Z-R relation: Z = aRᵇ), satellit
• IDF-kurvor: Intensity-Duration-Frequency för dimensionering
Global medelårsnederbörd: ~1000 mm/år

## Slide 5
Avrinning & Grundvatten
Ytavrinning (Runoff):
• Hortonian overland flow - när P > infiltrationskapacitet
• Saturation excess - när marken är vattenmättad
• Avrinningskoefficient: C = R/P (varierar 0.1-0.9)
Infiltration & Grundvatten:
• Darcys lag: Q = -K·A·(dh/dl)
• Hydraulisk konduktivitet (K): lera ~10⁻⁹ m/s, sand ~10⁻⁴ m/s
• Akviferer: confined (artesisk) vs unconfined (fri yta)
Uppehållstider i systemet:
• Atmosfär: ~9 dagar
• Floder: ~2 veckor
• Grundvatten: 100-10 000 år
• Oceaner: ~3 000 år
Klimatförändringens påverkan: intensifierad cykel, extremer